# Basisklassen
odometry:
- ermittelt Roboterbewegung und Abstand zu Hindernissen aus „keypoints“
- abbildet gesamt „flow“ auf dem Bild
keypoints
ermittelt „flow“ für jedes keypoint
keypoint – enthält Information über einzelne keypoint
# Kameradaten

VFOV / 2 = arctan(9/26) = 19,1° ;
HFOV / 2 = arctan(13,5/22,9) = 30,5°;
Positionshöhe für Kamera H = 118 mm
Kameraneigung α = 5°

vec a_vec b = vec a cdot vec b over lline vec b rline ^2 cdot vec b " Projektion" vec a auf vec b" Ppp
Abbildung 1 Vektorprojektion

tan( VFOV over 2) = V over 2 / L; tan ( %beta ) = ( v - V over2 ) / L newline L = V over 2 / tan( VFOV over 2); L = ( v - V over2 ) / tan ( %beta ) newline V over 2 / tan( VFOV over 2) = ( v - V over2 ) / tan ( %beta ) newline tan ( %beta ) * (V over 2 ) = tan( VFOV over 2)*( v - V over2 ) newline tan ( %beta )*V = 2*tan( VFOV over 2)*( 2*v-V )/2 newline tan( %beta ) = ( 2*v -V ) over V * tan( VFOV over 2) newline tan( %beta ) = ( 2*v over V - 1 ) * tan( VFOV over 2) newline β ={italic func arctan} ⁡left ( {2 v} over V -1 right ) {italic tan} ⁡ \( {V F O V} over 2 \) newline {z =H over {{{nitalic func cos} ⁡ left ( α right )} left ( {{{nitalic func tan} ⁡ left ( α right )} + {{nitalic func tan} ⁡ left ( β right )}} right )}}; (1.1)

h

Z

Ziel: Feststellen ob Punkt gehört Bodenfläche oder nicht.
- Winkel vor der Bewegung (β1)
- Winkel nach der Bewegung (β2)
- Mittelwert vom Weg finden für alle Bodenpunkte
- Höhenabweichung durch Wegabweichung für die Punkte finden oder.
- Fehler Anzeigen
- Kann man ohne Bewegung Winkel α ändern (Kamera bewegen)?

{l =italic " " H over {{nitalic func tan} ⁡ left ( {α - β 1} right )} -H over {{nitalic func tan} ⁡ left ( {α - β 2} right )}} " - "Bewegung ( Schritt)
Abbildung 2 Schritt

# Bewegung parallel zu FOC

Abbildung 1: Bewegung Koaxial zu Kameraachse
X Vektor dabei läuft aus der Mitte nach Außen
{r over f =R over d; " " {l + r} over f =R over {d - L} " "drarrow " " {l + r =R over {d - L} f} " "drarrow " " {l =R over {d - L} italic f -r}} newline newline {R =d italic r over f;" " l =left ( {d italic r over f} right ) italic f over left ( {d - L} right ) -r }" "drarrow " " newline newline {l = d italic r over {d - L} -r " "drarrow " " l =r {d - left ( {d - L} right )} over {d - L} }" "drarrow " " newline newline {l =r L over {d - L}" "drarrow " "d -L =r L over l " "drarrow " "} newline newline {d =r L over l+L" "drarrow " " d =L {r + l} over l;}
Dabei alle Vektoren fließen von Mitte (Optical Center) nach außen.
{{t k} over {t s} ={d - l} over v over l over v ={d - l} over l =d over l -1 ;} newline newline {{t k} over {t s} ={m - x} over x -1 ;} newline "in wie viel Schritten (Frames) wird Kontakt zu Kameraebene."
# Querbewegung
Dann spielt eine Rolle wo Befindet sich den Punkt radial.
Abstand zu Ursprünglichen Position des Objekts wird bestimmt:

{b + r}over f = {B+R} over d" " drarrow" " d = { B+R} over{b+r}f newline newline italic "B - reale Verschiebungsvektor." newline italic "d - Abstand Fokus zu Punkt" newline italic "b - 'optical fow' Vektor"

v_x = l_x;~ r over r_x = l over l_x;~~~ newline lline vec l rline ={lline vec r rline over r_x}v_x wenn v_x; l_x; r_x = 0; ???
# Bewegung mit Winkelversatz zu FOC
Dann spielt eine Rolle wo Befindet sich den Punkt radial.

Abbildung 1: Mit Winkel zu optische Achse

vec V = vec L + vec B; newline vec v = vec l + vec b; newline vec v und vec V "sind bekannt" newline vec b = vec v - vec l; newline "für l und b richtung ist beknnt" newline B = V cdot sin( %alpha ); L = V cdot cos( %alpha ); newline {d =L {r + l} over l;} " " d - L = { B+R} over{b+r}f newline B+R = ( d-L )( b+r ) over f" " drarrow" " R = ( d-L )( b+r ) over f- B;

# Störungsbewegungen ausrechnen.
Zu Störungsbewegungen gehören:
Schwankungen rauf, runter, links, rechts. Dass konnte ausgerechnet werden indem wird ermittelt Histogramm für Verschiebungsvektor (Richtung und Länge). Wichtig zu ermitteln welche grenzen sind notwendig für Histogramm. Also welche Verschiebungen zum Auswertung nehmen oder einfach alle?
- Muster überprüfen auf Translationsbewegung.
- Mechanische Bildstabilisierung
- Roboter aufbauen und mit dem Video aufnehmen.
- Zur Berechnung obere Bildhälfte verwenden.