# Basisklassen
odometry:
- ermittelt Roboterbewegung und Abstand zu Hindernissen aus „keypoints“
- abbildet gesamt „flow“ auf dem Bild
keypoints
ermittelt „flow“ für jedes keypoint
keypoint – enthält Information über einzelne keypoint
# Kameradaten

VFOV / 2 = arctan(9/26) = 19,1° ;
HFOV / 2 = arctan(13,5/22,9) = 30,5°;
Positionshöhe für Kamera H = 118 mm
Kameraneigung α = 5°

vec a_vec b = vec a cdot vec b over lline vec b rline ^2 cdot vec b " Projektion" vec a auf vec b" Ppp
Abbildung 1 Vektorprojektion

Abbildung 2: Distanz über ebenen Boden und Kameraposition erkennen.

tan( VFOV over2 ) = V over 2 over {f}; ~~~ tan( %beta ) = ( {v - V over 2} over f ); newline f = V over {2tan( VFOV over2 )}; ~~~ tan( %beta ) = ( {v - V over 2} over {V over {2tan( VFOV over 2 )}} ); newline tan( %beta ) = {2tan( VFOV over2 )}( {v - V over 2} over V ); newline tan( %beta ) = {2tan( VFOV over 2 )}( {{2v-V} over {2V}}); newline newline tan( %beta ) = {tan( VFOV over 2 )}( {{2v} over {V}} - 1); newline {L =italic " " H over {{nitalic func tan} ⁡ left ( {α - β_1} right )} -H over {{nitalic func tan} ⁡ left ( {α - β_2} right )}} " - "Bewegung ( Schritt) newline
Formel 1: Schritt

## Bodenpunkte erkennen
Ziel: Feststellen ob Punkt gehört Bodenfläche oder nicht.
- Winkel vor der Bewegung (β1)
- Winkel nach der Bewegung (β2)
- Mittelwert vom Weg finden für alle Bodenpunkte
- Höhenabweichung durch Wegabweichung für die Punkte finden oder.
- Fehler Anzeigen
- Kann man ohne Bewegung Winkel α ändern (Kamera bewegen)?

# Bewegung parallel zu optische Achse

Abbildung 1: Bewegung Koaxial zu Kameraachse
X Vektor dabei läuft aus der Mitte nach Außen

{r over f =R over d; " " {l + r} over f =R over {d - L} " "drarrow " " {l + r =R over {d - L} f} " "drarrow " " {l =R over {d - L} italic f -r}} newline newline {R =d italic r over f;" " l =left ( {d italic r over f} right ) italic f over left ( {d - L} right ) -r }" "drarrow " " newline newline {l = d italic r over {d - L} -r " "drarrow " " l = d r (1 over {d - L} -1) ~~drarrow ~~ l =r {d - left ( {d - L} right )} over {d - L} }" "drarrow " " newline newline {l =r L over {d - L}" "drarrow " "d -L =r L over l " "drarrow " "} newline newline {d =r L over l+L" "drarrow " " d =L {r + l} over l} newline d =L (r over l + 1);
Formel 2 Distanz d bei der Bewegung L
Dabei alle Vektoren fließen von Mitte (Principial Point (PP)) nach außen.
{d =L (r over l + 1);} newline d_1-L( r_1 / l_1 + 1 ) = 0;~ K_1 cdot y - x_1 = 0; newline d_2-L( r_2 / l_2 + 1 ) = 0;~ K_2 cdot y - x_2 = 0; newline d_3-L( r_3 / l_3 + 1 ) = 0;~ K_3 cdot y - x_3 = 0; newline ... newline
Abbildung 1: Finden 4 unbekannten
# Querbewegung
Abstand zu Ursprünglichen Position des Objekts wird bestimmt:

Abbildung 1: Querverschiebung

{b + r}over f = {B+R} over d" " drarrow" " d = { B+R} over{b+r}f newline newline italic "B - reale Verschiebungsvektor." newline italic "d - Abstand Fokus zu Punkt" newline italic "b - 'optical fow' Vektor" newline newline
Formel 3: Distanz zu Punkt bei der Querverschiebung

Abbildung 2: Radiale Verschiebung
# Bewegung mit Winkelversatz zu optische Achse
Dann spielt eine Rolle wo Befindet sich den Punkt radial.

Abbildung 1: Verschiebung mit Winkel zu optische Achse

vec V = vec L + vec B; newline vec v = vec l + vec b; newline vec v und vec V sind bekannt newline vec b = vec v - vec l; newline für vec l und vec b die Richtung ist bekannt newline B = V cdot sin( %alpha ); L = V cdot cos( %alpha ); newline {d =L (r over l + 1);} " " d = { B+R} over{b+r}f newline B+R = d( b+r ) over f" " drarrow" " R = d( b+r ) over f- B;
Formel 4: Berechnung Querbewegung

Abbildung 1: Vektorabbildung Axial-Querverschiebung
v_x = l_x;~ vec r over r_x = vec l over l_x;~~~ newline vec l ={ v_x over r_x}vec r ~~~wenn~ v_x = 0 ~ drarrow ~ l_x = 0 ~ drarrow ~ l_y = v_y - b_y
l – Vektor für parallele Bewegung
b – für Querbewegung
v - Ergebnisvektor
l
Formel 5 Zusammenhang für Quer – Axial Verschiebung
# Störungsbewegungen ausrechnen.
Zu Störungsbewegungen gehören:
Schwankungen rauf, runter, links, rechts. Dass konnte ausgerechnet werden indem wird ermittelt Histogramm für Verschiebungsvektor (Richtung und Länge). Wichtig zu ermitteln welche grenzen sind notwendig für Histogramm. Also welche Verschiebungen zum Auswertung nehmen oder einfach alle?
- Muster überprüfen auf Translationsbewegung.
- Mechanische Bildstabilisierung
- Roboter aufbauen und mit dem Video aufnehmen.
- Zur Berechnung obere Bildhälfte verwenden.
# Bewegung mit Lenkung

Abbildung 1: Bewegung mit Lenkung